# ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   ПЕРЕРАБОТКИ   ПЛАСТМАСС,  ПОЛИМЕРОВ

(916) 900-81-95        (095) 746-69-68, 746-65-85	       Андрей Владимирович

E-mail: rego@nm.ru   Сайты:   www.rego1.narod.ru       www.gamz.nm.ru

# Принимаем заказы на разработку и изготовление отливок из стали и чугуна, пресс-форм, деталей и узлов механизмов,  ножей

Отгрузки со складов в Новополоцке,  Минске, Москве, Санкт-Петербурге. Цены указаны без учета транспортных расходов.

Линии грануляции

Состав:  дозатор SL-DOSE-100   , экструдер , ванна,    стренговый гранулятор SL-GR-200

Перерабатываемые материалы: полиэтилен  высокого и низкого давления, полипропилен, полистирол, АБС-пластик, полиамид, ПЭТ

| № | Наименование | Характеристики | Цена $ | Цена $ 2004г.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия грануляции LSS 1-100N | ( шнека 100мм, L/D=25, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, произв-ть 100-250кг/ч | 53000 | 47000 |
| 2 | Линия грануляции LSS 1-125N | ( шнека 125мм, L/D=35, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, произв-ть 200-400кг/ч | 58000 | 52000 |
| 3 | Линия грануляции LSS 1-160N | ( шнека 160мм, L/D=25, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, произв-ть 300-600кг/ч | 66000 |  |

Экструдеры

| № | Наименование | Характеристики | Цена $ | Цена $ 2004г.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Экструдер SLE 1-100N |  | ( шнека 100мм, L/D=25, частота вращения шнека постоянная, гранулирующая голова на 18 стренг, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, двигатель 45кВт, произв-ть 100-250кг/ч | 40000 | 37000 |
| 5 | Экструдер SLE 1-125N |  | ( шнека 125мм, L/D=35, частота вращения шнека постоянная, гранулирующая голова на 18 стренг, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, двигатель 55кВт, произв-ть 200-400кг/ч | 45000 | 42000 |
| 6 | Экструдер SLE 1-160N |  | ( шнека 160мм, L/D=25, частота вращения шнека постоянная, гранулирующая голова на 18 стренг, гидравлическая смена фильтра, зона дегазации, двигатель 75кВт, произв-ть 300-600кг/ч | 53000 |  |

# Возможна комплектация частотным преобразователем для главного двигателя и пневмотранспортом за доплату

Агломераторы

| № | Наименование | Характеристики | Цена $ | Цена $ 2004г.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Агломератор роторный SLA -600 |  | Рабочий объём 0,41м3, мощность двигателя 30кВт, скорость вращения ротора 2000об/мин, производительность 60…120кг/ч (зависит от материала), масса 1000кг, габариты 1700x1050x1230 Материал: Пленки (ПВД, стрейч, ПНД, полипропилен) | 6500 | 5500 |
| 8 | Агломератор роторный SLA -1000 |  | Рабочий объём 1,14м3, мощность двигателя 55кВт, скорость вращения ротора 1400об/мин, производительность 100…200кг/ч (зависит от материала), масса 2700кг, габариты 900x2100x2150 Материал: ПП-мешковина, биг-беги, пленки ПВД, ПНД Возможна система выгрузки с гидроприводом | 12500 | 10000 |
| 9 | Агломератор 2-х роторный SLA -2000 |  | Рабочий объём 2,0м3, количество двигателей – 2, мощность каждого двигателя 55кВт, скорость вращения ротора 1250 об/мин, производительность 200…450кг/ч (зависит от материала), гидравлическая система выгрузки, масса 4800кг, габариты 2400x2050x2100 Материал: пленки, полипропилен: мешки, биг-беги, нить | 25000 | 20000 |
| 10 | Агломератор 2-х роторный SLA -2100 |  | Рабочий объём 2,0м3, количество двигателей – 2, мощность каждого двигателя 75кВт, скорость вращения ротора 1250 об/мин, производительность 300…600кг/ч (зависит от материала), гидравлическая система выгрузки, масса 5200кг, габариты 2400x2050x2100 Материал: пленки, полипропилен: мешки, биг-беги, нить | 30000 |  |

# ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ   ПЕРЕРАБОТКИ   ПЛАСТМАСС,  ПОЛИМЕРОВ

(916) 900-81-95        (095) 746-69-68, 746-65-85	       Андрей Владимирович

E-mail: rego@nm.ru   Сайты:   www.rego1.narod.ru       www.gamz.nm.ru

# Принимаем заказы на разработку и изготовление отливок из стали и чугуна, пресс-форм, деталей и узлов механизмов,  ножей

Отгрузки со складов в Новополоцке,  Минске, Москве, Санкт-Петербурге. Цены указаны без учета транспортных расходов.

Измельчители пластмасс

| № | Наименование | Характеристики | Цена $ | Цена $ 2004г.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Дробилка SLF-400 |  | Электродвигатель 11 кВт, 1500 об/мин, ( ротора 230 мм, частота вращения ротора 1000 об/мин, ножи: 4 стационарных, 3 роторных, произв-ть 100…250кг/ч, размер окна 220х480 мм, масса 1100кг, габариты 900х1000х1900 Сырье: пленочное, листовое, ПЭТ-бутылка, стренги | 6700 |  |
| 12 | Дробилка SLP-400 |  | Электродвигатель 11 кВт, 1500 об/мин, ( ротора 230 мм, частота вращения ротора 1000 об/мин, ножи: 4 стационарных, 6 роторных, произв-ть 200…400кг/ч, размер окна 250х260 мм, масса 1100кг, габариты 900х1000х1900 Сырье: литники, полимерные изделия, брак отливок | 7000 | 5800 |
| 13 | Дробилка SLF -800 |  | Электродвигатель 45 кВт, 1470 об/мин, ( ротора 350 мм, частота вращения ротора 980 об/мин, ножи: 2 стационарных, 3 роторных, произв-ть 250…800кг/ч, размер окна 400х600мм, масса 2700 кг, габариты 800х1700х3000 Сырье: пленочное, биг-беги, ящики целиком, ПЭТ-бутылка | 16000 | 14200 |
| 14 | Дробилка SLP-1000 |  | Электродвигатель 45 кВт, 1470 об/мин, ( ротора 350 мм, частота вращения ротора 980 об/мин, ножи: 2 стационарных, 20 роторных, произв-ть 400…1000кг/ч, размер окна 240х600мм, масса 2800кг, габариты 1800х800х2520 Сырье: крупные слитки, корпуса, трубы, литники, оплой | 16500 | 14700 |

Сопутствующее оборудование

| № | Наименование | Характеристики | Цена $ | Цена $ 2004г.в. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Пресс гидравлический SL-GPR-100 |  | Мощность электродвигателя 5,5кВт, развиваемое усилие 25т, размеры тюка 500x750x1070, масса 900кг, габариты пресса 850x1400x2800 | 4700 | 4000 |
|  |  |  | Сырье: пленки, бумага, ветошь, мешковина, ПЭТ-бутылка Назначение: для пакетирования и ручной обвязки |  |  |
| 16 | Дозатор подачи полимерного сырья шнековый SL-DOSE-100 |  | ( шнека 105 мм, диапазон регулирования скорости шнека 9…38 об/мин с помощью частотного преобразователя, мощность двигателя 2,2кВт, объём бункера 0,25м3, масса 600кг, габариты 700x850x1300 | 4800 | 3500 |
|  |  |  | Назначение: дозирование подачи сырья в зону загрузки экструдера. |  |  |
| 17 | Стренговый гранулятор SL-GR-200 |  | Мощность двигателя 4кВт, число оборотов ротора 0..200об/мин, регулируется с помощью частотного преобразователя, диаметр фрезы 200 мм, ширина фрезы 100 мм, масса 700кг, габариты 740x950x1700 | 8200 | 6500 |
|  |  |  | Назначение: получение гранул путем нарезки стренг. Конечный продукт: цилиндрическая гранула 2-4мм |  |  |
| 18 | Смеситель скоростной роторный SL-SMIX-027 |  | Рабочий объём 0,27м3, мощность двигателя 40кВт, скорость вращения ротора 750об/мин, производительность 150…300кг/ч, гидравлическая система выгрузки, масса 1400кг, габариты 1700x800x1800 | 6900 | 6000 |
|  |  |  | Назначение: скоростное смешивание полимерного сырья различных фракций до равномерной массы с одновременной сушкой |  |  |
| 19 | Смеситель со смещенной осью SL-MIX-045 |  | Рабочий объём 0,45м3, мощность двигателя 4кВт, скорость вращения рабочей камеры 20об/мин, производительность 250…400кг/ч, масса 500кг, габариты 1100x1650x1900 | 2700 | 2500 |
|  |  |  | Назначение: смешивание полимерного сырья до равномерной массы |  |  |